Приложение 4

к приказу начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

от 19.06.2024 № 42

Форма

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Департамент по ядерной и радиационной безопасности

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) №________

| для использования при осуществлении государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности источников ионизирующего излучения |  |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ ЗАПОЛНЕН: в ходе проверки (, при планировании проверки (, иное _________________________

ВИД ПРОВЕРКИ: плановая (, внеплановая (

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) и (или) государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, направившего контрольный список вопросов (чек-лист): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| Дата начала заполнения чек- листа | Дата завершения заполнения чек- листа | Дата направления чек-листа |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Учетный номер плательщика ((((((((( Наименование пользователя источников ионизирующего излучения ______________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Место нахождения пользователя источников ионизирующего излучения __________________________________ _________________________________________________________________________________________________

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) пользователя источников ионизирующего излучения: Ответственный за радиационную безопасность ________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Ответственный за радиационный контроль, учет, хранение и выдачу источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛУЧЕВЫХ ДОСМОТРОВЫХ УСТАНОВОК

Перечень радиационных объектов ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Вид, характер и место проведения работ с ИИИ: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Перечень имеющихся лучевых досмотровых установок (далее – ЛДУ1):

| № п/п | Тип (модель) ЛДУ | Заводской номер ЛДУ | Год выпуска ЛДУ | Ускоряющее напряжение ЛДУ, кВ | Энергия фотонов (для инспекционно-досмотровых ускорительных комплексов), кэВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Перечень предъявляемых требований | Пояснение | Ссылки на требования, установленные в нормативных правовых актах, в том числе, технических нормативных правовых актах, локальных правовых актах | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Соблюдение требований по постановке на учет (снятию с учета) ИИИ в единой государственной системе учета и контроля ИИИ (далее – единая система) | Для постановки на учет (снятия с учета) ИИИ в единой системе пользователь ИИИ направляет уведомление в Госатомнадзор в 15-дневный срок до начала (со дня окончания) обращения с ИИИ. При изменении реквизитов (наименование, ведомственная подчиненность, место нахождения, учетный номер плательщика и др.), а также изменении и (или) дополнении информации об ИИИ (заводской номер, номер и дата паспорта и др.) пользователь ИИИ направляет письмо в Госатомнадзор с измененными (дополненными) данными не позднее 15 дней со дня изменения и (или) дополнения информации | п. 2 статьи 31, п. 1.13 статьи 38 [1] пп. 4, 8, 10, 12, 14 [9] |  |  |  |
|  | Соблюдение условий поставки ИИИ | Пользователь ИИИ до начала поставки ИИИ должен обратиться за государственной регистрацией типа ИИИ либо удостовериться, что государственная регистрация данного типа ИИИ осуществлена ранее. ИИИ поставляются при наличии заказ-заявки на поставку ИИИ, согласованной в установленном законодательством об административных процедурах порядке | п. 1.12 статьи 38 [1] п. 60 [8] п. 7 [5] |  |  |  |
|  | Учет ИИИ в приходно-расходном журнале учета ИИИ | Все поступившие в организацию ИИИ должны учитываться в приходно-расходном журнале учета ИИИ в соответствии с установленной формой | пп. 1, 4 статьи 31, 1.14 статьи 38 [1] п. 64 [8] п. 20, приложение 9 [9] |  |  |  |
|  | Проведение инвентаризации ИИИ | Пользователь ИИИ обязан обеспечить проведение ежегодной инвентаризации ИИИ. Инвентаризация ИИИ проводится комиссией, созданной приказом руководителя организации. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации или ликвидации (прекращения деятельности) пользователя ИИИ, полного прекращения работ с ИИИ, установления факта хищения ИИИ, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению пользователя ИИИ проводится внеочередная инвентаризация ИИИ | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 75 [8] пп. 22, 23, 24 [9] |  |  |  |
|  | Обеспечение условий сохранности ИИИ, исключение возможности несанкционированного доступа к ним и бесконтрольного использования | При поставке ИИИ, получении его пользователем ИИИ и далее при обращении с ИИИ должны быть обеспечены такие условия поставки, получения ИИИ и обращения с ИИИ, при которых исключается возможность их утраты или бесконтрольного использования | п. 1.14 статьи 38 [1] п. 62 [8] п. 76 [14] |  |  |  |
|  | Наличие специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ (за исключением ЛДУ с ускоряющим напряжением 100 кВ и менее) | В части выполнения работ и (или) оказания услуг по эксплуатации радиационных устройств с ускоряющим напряжением свыше 100 кВ | статья 25 [1] пп. 5, 7 [2] п. 7 Приложения 1 [2] |  |  |  |
|  | Порядок организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности | Устанавливается пользователем ИИИ. Пользователь ИИИ обязан организовывать и осуществлять производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности | пп. 1, 4 статьи 36, п. 1.3 статьи 38 [1] пп. 73, 74, 75 [8] [18] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение |  |  |  |  |  |
|  | Наличие структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, или лица, ответственного за радиационную безопасность | Структурное подразделение, ответственное за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, лицо, ответственное за радиационную безопасность, подчиняются непосредственно руководителю пользователя ИИИ или руководителю обособленного подразделения пользователя ИИИ. Лицо, ответственное за радиационную безопасность, должно иметь высшее образование и пройти обучение и проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности | пп. 2, 3 статьи 36 [1] п. 73 [8] [18] |  |  |  |
|  | Наличие лиц, ответственных: | Назначаются приказом по организации | п. 1.3 статьи 38 [1] п. 73 [8] [18] |  |  |  |
|  | - за радиационный контроль; |  |  |  |  |  |
|  | - за учет, хранение и выдачу ИИИ; |  |  |  |  |  |
|  | - за техническое состояние ИИИ |  |  |  |  |  |
|  | Наличие документально определенного перечня лиц, отнесенных к категории «персонал» | Перечень лиц, отнесенных к категории «персонал» и допущенных к работе с ИИИ, должен быть документально определен и утвержден | п. 2 статьи 38 [1] пп. 57, 73 [8] |  |  |  |
|  | Соблюдение установленного порядка допуска работников (персонала) к работе с ИИИ | К работе с ИИИ допускаются лица: - удовлетворяющие квалификационным требованиям (требования к количеству, составу и квалификации персонала устанавливаются локальными правовыми актами и (или) организационно-распорядительными документами пользователя ИИИ, в частности главой 3 Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности), | пп. 1.2, 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [8] п. 12.3 [18] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие обучение безопасному выполнению работ с ИИИ (радиационным устройством) во всех режимах, а также выполнению действий, направленных на недопущение радиационной аварии и радиационного инцидента, реагированию в случае радиационной аварии и радиационного инцидента, | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 56 [8] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие обучение, проверку (оценку) знаний по вопросам радиационной безопасности (за исключением ЛДУ с ускоряющим напряжением 100 кВ и менее). | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 59 [8] пп. 5, 13 [10] |  |  |  |
|  |  | - прошедшие инструктаж по охране труда, включающий вопросы обеспечения радиационной безопасности в порядке, установленном законодательством об охране труда | п. 1.2 статьи 38 [1] п. 59 [8] |  |  |  |
|  | Наличие должностных инструкций работникам (персоналу) | В должностных инструкциях должны быть отражены, в том числе, обязанности работников (персонала) в области обеспечения радиационной безопасности | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [8] п. 36 [14] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение работниками (персоналом), выполняющими работы с ИИИ, обучения, проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности (за исключением ЛДУ с ускоряющим напряжением 100 кВ и менее) | Обучение работников проводится в порядке, определенном локальным правовым актом организации, либо, по решению руководителя организации, в учреждении образования, имеющем разрешение Госатомнадзора на реализацию образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по вопросам радиационной безопасности, до получения ими допуска к выполнению работ и далее с периодичностью определенной организацией, но не реже одного раза в год | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 59 [8] п. 5 [10] |  |  |  |
|  |  | Периодическая проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится комиссией: учреждения образования (структурного подразделения учреждения образования), или организации (структурного подразделения организации), не реже одного раза в год | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 59 [8] п. 13 [10] |  |  |  |
|  |  | В случае невозможности создания комиссии организации (структурного подразделения организации), а также в связи с производственной необходимостью работники могут пройти оценку знаний в комиссии Госатомнадзора либо в комиссии учреждения образования, а работники организации, не осуществляющей деятельность, требующую получения специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и ИИИ, могут пройти проверку (оценку) знаний в комиссии организации соответствующего профиля деятельности | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 59 [8] п. 13 [10] |  |  |  |
|  | Проведение периодического инструктажа персонала по охране труда, включающего вопросы обеспечения радиационной безопасности | Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте, повторного (не реже двух раз в год), внепланового, целевого инструктажа c регистрацией в журнале регистрации инструктажа по охране труда (включая вопросы обеспечения радиационной безопасности) | п. 2 статьи 38 [1] п. 59 [8] глава 3 [16] |  |  |  |
|  | Соблюдение порядка создания и работы комиссии по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (за исключением ЛДУ с ускоряющим напряжением 100 кВ и менее) | Состав комиссии организации, а также регламент ее работы определяются локальными правовыми актами организации (может содержаться в главе 3 Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности). | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 8 [10] п. 12.3 [25] |  |  |  |
|  |  | Председателем комиссии организации (структурного подразделения организации) назначается руководитель либо заместитель руководителя организации (структурного подразделения организации), к которому предъявляются требования по обучению и проверке (оценке) знаний | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 8 [10] |  |  |  |
|  |  | В состав комиссии организации (структурного подразделения организации) входят руководители подразделений, работники (персонал) которых подлежат проверке (оценке) знаний | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 8 [10] |  |  |  |
|  |  | Комиссии правомочны проводить заседания и принимать решения при участии в их работе не менее трех членов, включая председателя комиссии или лица, его замещающего | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 9 [10] |  |  |  |
|  |  | Организации, эксплуатирующие ИДУК2, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения проверки (оценки) знаний официально уведомляют Госатомнадзор о предстоящем заседании комиссии | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 10 [10] |  |  |  |
|  | Своевременное прохождение обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам радиационной безопасности лицом, ответственным за радиационную безопасность, или работниками и руководителем структурного подразделения, ответственного за осуществление производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности, лицами, ответственными за радиационный контроль, за техническое состояние ИИИ, а также работниками, входящими в состав комиссии организации по проверке (оценке) знаний по вопросам радиационной безопасности (за исключением пользователей ЛДУ с ускоряющим напряжением 100 кВ и менее) | Обучение по вопросам радиационной безопасности проводится в учреждении образования до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в пять лет. Проверка (оценка) знаний по вопросам радиационной безопасности проводится по итогам обучения до назначения ответственным и (или) включения в состав комиссии и далее не реже одного раза в три года в комиссии учреждения образования или Госатомнадзора | п. 1.9 статьи 38 [1] п. 59 [8] пп. 4, 12, 13 [10] |  |  |  |
|  | Наличие инструкции по радиационной безопасности при работе с ИИИ и (или) документа, определяющего порядок выполнения работ и (или) оказания услуг с учетом технической (эксплуатационной) документации на радиационные устройства | Инструкция должна содержать порядок проведения работ, контроля, учета, хранения и выдачи ИИИ, содержания помещений, меры индивидуальной защиты, меры радиационной безопасности при пусконаладочных работах с ИИИ и по окончании работ с ИИИ | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [8] п. 35 [14] |  |  |  |
|  | Наличие мероприятий по формированию и поддержанию на должном уровне культуры безопасности | Культура безопасности формируется и поддерживается посредством: - подбора и обеспечения необходимого уровня квалификации работников, занятых в сферах деятельности, влияющих на безопасность ИИИ; - соблюдения дисциплины при обязательном распределении полномочий и персональной ответственности руководителей и исполнителей; - разработки и (или) соблюдения применяемых методик и технологий, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности, их периодического обновления с учетом накапливаемого опыта; - понимания каждым работником влияния его деятельности на безопасность ИИИ и последствий, к которым может привести несоблюдение или некачественное выполнение требований должностных инструкций, технологических инструкций и регламентов, других локальных правовых актов по вопросам обеспечения радиационной безопасности; - понимания каждым работником недопустимости сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления и устранения причин их возникновения, необходимости постоянного самосовершенствования, изучения и внедрения передового опыта, в том числе зарубежного. | п. 2 статьи 38 [1] п. 13 [8] |  |  |  |
|  | Наличие отчета по обоснованию безопасности радиационного объекта (для ИДУК), своевременная его актуализация | Организационные мероприятия и технические решения по обеспечению безопасности ИИИ должны быть обоснованы в проектной и (или) конструкторской, технической (эксплуатационной) документации на ИИИ и представлены в отчете по обоснованию безопасности радиационного объекта | п. 1.1 статьи 38 [1] абзац третий п. 30, абзац второй п. 21 [2] пп. 14, 24, 75 [8] абзац третий подпункта 1.11 пуекта 1 [12] [19] |  |  |  |
|  | Наличие радиационно-гигиенического паспорта пользователя ИИИ за прошедший год | Оценка состояния радиационной безопасности осуществляется пользователем ИИИ на основе данных производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности и радиационного контроля. Результаты такой оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенический паспорт пользователя ИИИ | пп. 1-3 статьи 37, п. 1.15 статьи 38 [1], [6] |  |  |  |
|  | Соответствие его содержания требованиям [6] и фактической ситуации |  |  |  |  |  |
|  | Использование надлежащим образом средств измерений для проведения радиационного контроля | Средства радиационного контроля должны поддерживаться в технически исправном состоянии (в том числе посредством организации и проведения технического обслуживания и ремонта), а также своевременно проходить периодическую (1 раз в год) метрологическую поверку в соответствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений (в т.ч. иметь действующее свидетельство о государственной поверке) | п. 2 статьи 38 [1] п. 79 [8] п. 33 [14] |  |  |  |
|  | Система радиационного контроля | Система радиационного контроля должна определять виды, объем и периодичность радиационного контроля, перечень необходимых средств измерений и вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль. Наличие информации, подтверждающей проведение радиационного контроля: - контроль мощности дозы ионизирующего излучения на расстоянии 0,1 м от корпуса (не реже 1 раза в год, а также при вводе в эксплуатацию и каждый раз после проведения ремонтных работ); - контроль мощности дозы ионизирующего излучения на рабочих местах персонала (не реже 1 раза в год, а также при вводе в эксплуатацию и каждый раз после проведения ремонтных работ). Расчет радиационной защиты ЛДУ и проверку значений мощности дозы рентгеновского излучения следует проводить для наиболее жестких режимов эксплуатации ЛДУ на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности установки. При проведении радиационного контроля в РУДБТ3 должен устанавливаться имитатор досматриваемого объекта, в качестве которого может быть использована наполненная водой полиэтиленовая канистра объемом 10-20 литров. | п. 1.1 статьи 38, п. 3 статьи 41 [1] пп. 73, 78, 93, 94 [8] пп. 59-61 [13] |  |  |  |
|  | Наличие и соответствие требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение | Наличие протоколов радиационного контроля |  |  |  |  |
|  | Реализация принципа оптимизации обеспечения радиационной безопасности | Граничные дозы устанавливаются с целью соблюдения принципа оптимизации. Значения граничных доз профессионального облучения устанавливаются таким образом, чтобы было гарантировано непревышение основных пределов доз и реализация принципа снижения уровня облучения до возможно низкого уровня с учетом радиационной обстановки на объекте и уровнях доз облучения персонала (прогнозируемых и (или) фактических) | пп. 1, 2 статьи 20, п. 1.5 статьи 37, пп. 1.1, 1.7 статьи 38 [1] абзац тринадцатый подпункта 1.11пункта 1 [23] пп. 6, 10,13-15, 22, 23 [17] |  |  |  |
|  | Организация учета и контроля индивидуальных доз профессионального облучения | Пользователь ИИИ обеспечивает учет доз облучения на объектовом уровне. Индивидуальная доза облучения должна вноситься в карточку учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с ИИИ | статья 32, пп. 1.4, 1.5 статьи 38 [1] п. 17 [5] п. 75 [8] пп. 188, 192, 193 [14] пп. 8 – 13 [15] |  |  |  |
|  | Информирование персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и о величине полученных доз облучения |  |  |  |  |  |
|  | Готовность к реагированию на радиационные аварии и инциденты | Наличие инструкции по действиям персонала при радиационных авариях | п. 2 статьи 38 [1] п. 75 [8] п. 251 [14] |  |  |  |
|  | Наличие случаев радиационных аварий, инцидентов | Подлежат обязательному расследованию и регистрации в установленном порядке | пп. 2, 3 статьи 47 [1] п. 88 [8] п. 260 [14] [11] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по их расследованию |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное устранение нарушений в области обеспечения радиационной безопасности, выявленных в результате проверки Госатомнадзором соблюдения требований законодательства о радиационной безопасности | Уведомление об устранении нарушений в установленные в акте проверки, предписании об устранении нарушений сроки должно направляться в Госатомнадзор | п. 1.11 статьи 38 [1] пп. 10, 14 [3] |  |  |  |
| Общие требования, предъявляемые к ЛДУ |
|  | Наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ | На этапе поставки ИИИ и далее в ходе его эксплуатации должно быть обеспечено наличие у пользователя ИИИ технической (эксплуатационной) документации на ИИИ на одном из официальных государственных языков Республики Беларусь | п. 2 статьи 38 [1] пп. 61, 86 [8] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию ЛДУ организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) (за исключением ЛДУ с ускоряющим напряжением 100 кВ и менее) | Монтаж и наладка, ремонт и техническое обслуживание ЛДУ должны осуществляться организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на данный вид деятельности | статья 25, п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 5, 7 [2], п. 11 Приложения 1 [2] пп. 4, 5, 6, 7 приложения 1 [7] п. 70 [8] п. 51 – 56 [13] |  |  |  |
|  | Соблюдение периодичности и объема технического обслуживания ЛДУ в соответствии с требованиями эксплуатационной документации | Информация о выполненных работах и (или) оказываемых услугах по техническому обслуживанию ЛДУ должна оформляться документально (с отражением конкретных мероприятий в рамках выполненного объема обслуживания). При эксплуатации ИИИ и проведении регулярных проверок, технического обслуживания, ремонта и испытаний систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности, не допускается вносить несанкционированные изменения в конструкцию ИИИ, в схемы и алгоритмы работы систем и элементов РО и ИИИ, важных для безопасности Документация по техническому обслуживанию и ЛДУ должна храниться на протяжении всего срока их эксплуатации и срока вывода из эксплуатации | п. 1.1 статьи 38 [1], пп. 76, 85, 86 [8] |  |  |  |
|  | Ведение контрольно-технического журнала для регистрации выявленных неисправностей по результатам ежедневной проверки | Ежедневно до начала работы с ЛДУ персонал обязан провести проверку исправности ЛДУ с обязательной регистрацией выявленных неисправностей в контрольно-техническом журнале | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 75 [8] п. 49, приложение 1 [13] |  |  |  |
|  | Контроль технического состояния и эффективности средств радиационной защиты (при их использовании) | При работе с УГИИ, за исключением УГИИ, в состав которых конструктивно входит защита от рентгеновского излучения, непосредственно в момент генерации ионизирующего излучения персонал должен использовать индивидуальные и (или) передвижные средства радиационной защиты, защитная эффективность и другие эксплуатационные параметры которых соответствуют требованиям санитарных норм и правил и проверяются аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) с периодичностью не реже 1 раза в 2 года (если иная периодичность не установлена изготовителем (производителем) средств радиационной защиты). | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 111 [8] |  |  |  |
|  | Наличие проекта для стационарных ЛДУ (за исключением ЛДУ с ускоряющим напряжением не более 100 кВ) | Все стационарные ЛДУ размещаются в соответствии с проектом, разработанным проектной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию), выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Для переносных и мобильных ЛДУ данный проект не требуется | статья 25, п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 5, 7 [2], п. 11 Приложения 1 [2] п. 1 приложения 1 [7] п. 76 [8] п. 28 [13] |  |  |  |
|  | Соответствие конструкции ЛДУ требованиям ТНПА | ЛДУ должны быть оснащены системами блокировки и сигнализации, которые разрабатываются на стадии их проектирования (конструирования). | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 43 – 47, 82 [8] пп. 9 – 11 [13] |  |  |  |
|  |  | Конструкцией ЛДУ должно быть предусмотрено наличие звуковой и (или) световой сигнализации, включающейся одновременно с подачей высокого напряжения. |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция ЛДУ и (или) его рабочая (защитная) камера должны предусматривать легкодоступное устройство (например, кнопку) для аварийного отключения высокого напряжения и запрета на его включение. |  |  |  |  |
|  |  | При наличии рабочей (защитной) камеры в ЛДУ системы блокировки входной двери в ней должны отключаться только после прекращения генерации ионизирующего излучения. |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция ЛДУ должна исключать возможность их включения при неисправности систем блокировки и сигнализации и обеспечивать поступление этой информации на пульт управления. |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция ЛДУ должна обеспечивать защиту персонала и населения от воздействия ионизирующего излучения при работе установки. |  |  |  |  |
|  |  | Устройство пульта управления ЛДУ должно гарантировать невозможность ее несанкционированного включения посторонними лицами. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение ограничения доступа в помещения для работы с ЛДУ | Помещения, в которых производится работа с ЛДУ, должны быть оснащены техническими средствами по ограничению доступа в них посторонних лиц | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 82 [8] п. 34 [13] |  |  |  |
|  | Обозначение знаками радиационной опасности | Помещения хранения, отведенные места хранения или границы временного места хранения должны быть обозначены знаком радиационной опасности. На дверях каждого помещения, в котором запрещается присутствие при работе ЛДУ лиц, не отнесенных к персоналу, должно быть указано назначение помещения и нанесен знак радиационной опасности. | п. 1 статьи 28 [1] п. 92 [8] п. 29 [13] |  |  |  |
|  | Соответствие помещений для хранения мобильных ЛДУ требованиям ТНПА | Мобильные радиационные устройства должны храниться в специально оборудованных для этого помещениях (отведенных местах) хранения, определенных пользователем ИИИ. | п. 1.14 статьи 38 [1] пп. 89, 90 [8] п. 33 [13] |  |  |  |
|  |  | При использовании переносных ЛДУ в организации следует предусмотреть специальное помещение для хранения этих установок и запасных частей к ним из расчета 3 м2 на установку при условии, что площадь всего помещения должна быть не менее 10 м2. |  |  |  |  |
|  |  | Хранение мобильных ЛДУ должно осуществляться в специальных боксах, обеспечивающих их сохранность и исключающих возможность несанкционированного использования ЛДУ. |  |  |  |  |
|  |  | Для каждого помещения (отведенного места) хранения должна быть составлена схема размещения в них мобильных радиационных устройств. Копия схемы размещения должна быть расположена на видном месте (на стене (двери) помещения для хранения или ограждающей конструкции отведенного места для хранения) |  |  |  |  |
| Требования, предъявляемые к РУДБТ первого4 и второго5 типа |
|  | Соответствие конструктивной защиты РУДБТ первого и второго типа требованиям ТНПА | В РУДБТ первого и второго типов защита от рентгеновского излучения должна конструктивно входить в состав установки и при всех возможных условиях ее эксплуатации обеспечивать ослабление мощности дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке в 0,1 м от внешней поверхности установки до уровня не более 2,5 мкЗв/час. Вход и выход из досмотровой камеры РУБДТ первого типа при генерации рентгеновского излучения должны перекрываться эластичными защитными шторками или дверцами, ослабляющими рассеянное излучение до допустимой величины. Генерация рентгеновского излучения должна производиться только в период прохождения контролируемым объектом зоны контроля. При остановке движения транспортера, перемещающего объект контроля, генерация излучения должна прекращаться | п. 1.1 статьи 38 [1] п.60, таблица 45 [4] пп. 49, 110 [8] пп. 12, 13 [13] |  |  |  |
|  | Наличие блокировки у РУДБТ первого и второго типа | Для РУДБТ первого и второго типов должны быть предусмотрены блокировки, исключающие возможность подачи анодного напряжения при снятых или неправильно установленных съемных защитных блоках (при их наличии). Конструкция блокировок должна исключать возможность их отключения без нарушения пломб изготовителя. В РУДБТ второго типа подача объекта контроля в досмотровую камеру и его извлечение должны производиться через специальную защитную дверцу. Она должна иметь блокировку, исключающую возможность генерации рентгеновского излучения при не полностью закрытой дверце | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 43 [8] пп. 10, 14 [13] |  |  |  |
| Требования, предъявляемые к РУДБТ третьего типа6 |
|  | Наличие пульта дистанционного управления у РУДБТ третьего типа | РУДБТ третьего типа должна иметь пульт дистанционного управления, обеспечивающий возможность включения и выключение рентгеновского излучателя оператором, находящимся вне радиационно-опасной зоны. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 81 [8] п. 15 [13] |  |  |  |
|  | Соответствие размещения РУДБТ третьего типа требованиям ТНПА | При проведении работ с РУДБТ третьего типа в специальных производственных помещениях необходимо исключить доступ посторонних лиц в эти помещения при работе установки. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 80, 115 [8] пп. 36, 37 [13] |  |  |  |
|  |  | При проведении работ с использованием РУДБТ третьего типа вне специальных помещений должны быть выполнены следующие требования: |  |  |  |  |
|  |  | - определена, маркирована или ограждена граница радиационно-опасной зоны так, чтобы она была ясно видимой с расстояния не менее 3 м; |  |  |  |  |
|  |  | - исключено нахождение людей в радиационно-опасной зоне при работе установки; |  |  |  |  |
|  |  | - работы должны выполняться бригадой не менее чем из двух человек, один из которых должен постоянно находиться у пульта управления, а второй наблюдать за отсутствием людей в вышеперечисленных зонах |  |  |  |  |
|  | Соблюдение требований об обеспечении радиационной безопасности персонала при эксплуатации РУДБТ третьего типа | Радиационная безопасность (защита) персонала при работе с мобильными радиационными устройствами обеспечивается удалением его на безопасное расстояние, а в случае необходимости - использованием передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты (защитных экранов, ширм, фартуков и других). Персонал, проводящий работы с использованием РУДБТ третьего типа, при работе установки должен находиться за пределами радиационно-опасной зоны или в специально оборудованных местах, обеспечивающих радиационную безопасность персонала при работе установки. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 81 [8] п. 50 [13] |  |  |  |
|  | Соответствие конфигурации, размеров и маркировки (ограждения) радиационно-опасной зоны РУДБТ третьего типа требованиям ТНПА | Техническая документация на РУДБТ третьего типа должна содержать информацию о конфигурации и размерах радиационно-опасной зоны. Мощность дозы на границе радиационно-опасной зоны РУДБТ третьего типа должна быть не более 2,5 мкЗв/ч. При проведении работ с использованием РУДБТ третьего типа вне специальных помещений должны быть выполнены следующие требования: - определена, маркирована или ограждена граница радиационно-опасной зоны так, чтобы она была ясно видимой с расстояния не менее 3 м; - исключено нахождение людей в радиационно-опасной зоне при работе установки; - работы должны выполняться бригадой не менее чем из двух человек, один из которых должен постоянно находиться у пульта управления, а второй наблюдать за отсутствием людей в вышеперечисленных зонах. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 60, таблица 45 [4] пп. 80, 115 [8] пп. 16, 37, 50 [13] |  |  |  |
| Требования, предъявляемые к ИДУК |
|  | Наличие в ИДУК блокировок и средств аварийного отключения генерации излучения | В ИДУК должны быть предусмотрены блокировки, исключающие возможность включения ускорителя или прекращающие генерацию излучения: - при остановке процесса сканирования контролируемого объекта; | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 44, 45 [8] пп. 23, 25 [13] |  |  |  |
|  |  | - при незакрытых дверях или защитных воротах в зал досмотра (для стационарных ИДУК); |  |  |  |  |
|  |  | - при превышении контрольных уровней излучения на рабочих местах персонала; |  |  |  |  |
|  |  | - при пересечении каким-либо объектом границы зоны ограничения доступа (для мобильных ИДУК). |  |  |  |  |
|  |  | В зоне контроля ИДУК должны быть предусмотрены средства (кнопки, растяжки и другое) для выключения генерации излучения в аварийных ситуациях |  |  |  |  |
|  | Наличие сигнализации в ИДУК | ИДУК должны иметь световую и звуковую сигнализацию о работе ускорителя. ИДУК должны иметь световую сигнализацию (светофор), разрешающую или запрещающую въезд контролируемого объекта в зону контроля. | п. 1.1 статьи 38 [1] пп. 43, 44 [8] пп. 22, 24 [13] |  |  |  |
|  | Наличие системы видеонаблюдения в ИДУК | ИДУК должны оснащаться системой видеонаблюдения за зоной ограничения доступа для мобильных ИДУК и залом досмотра для стационарных ИДУК | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 82 [8] п. 21 [13] |  |  |  |
|  | Соблюдение требований об обеспечении радиационной безопасности персонала и водителей контролируемых транспортных средств при эксплуатации ИДУК | Радиационная защита персонала при работе с мобильными радиационными устройствами обеспечивается удалением его на безопасное расстояние, а в случае необходимости - использованием передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты (защитных экранов, ширм, фартуков и других). | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 81 [8] пп. 17, 19, 20, 26, 40 [13] |  |  |  |
|  |  | Персонал стационарного ИДУК должен размещаться в специальных помещениях, обеспечивающих радиационную безопасность персонала |  |  |  |  |
|  |  | .Пульт управления стационарным ИДУК должен размещаться в отдельном от досмотрового зала помещении, обеспечивающем радиационную безопасность персонала при работе ИДУК. |  |  |  |  |
|  |  | Входная дверь в досмотровый зал должна блокироваться с системой включения ускорителя так, чтобы исключить возможность случайного облучения персонала. |  |  |  |  |
|  |  | Помещения (кабины), в которых размещены рабочие места персонала, должны быть оснащены системами непрерывного контроля радиационной обстановки при работе ИДУК. |  |  |  |  |
|  |  | Мобильные ИДУК должны иметь специальные кабины для водителя и оператора, обеспечивающие радиационную безопасность находящегося в них персонала при работе ИДУК. |  |  |  |  |
|  |  | Мобильные ИДУК первого типа7, в которых перемещение контролируемого транспортного средства при проведении контроля осуществляется его водителем, должны быть оснащены техническими средствами, исключающими возможность генерации излучения при нахождении кабины автомобиля в зоне контроля и обеспечивающими сканирование пучком излучения только грузового отсека автомобиля. |  |  |  |  |
|  |  | Доза облучения водителя за счет проведения контроля управляемого им автомобиля не должна превышать 1,0 мкЗв |  |  |  |  |
|  | Соответствие размещения для эксплуатации мобильных ИДУК требованиям ТНПА | Техническая документация на мобильный ИДУК должна включать схему (схемы) размещения комплекса, в которой определено положение комплекса при работе и указана граница зоны ограничения доступа. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 81, 82 [8] пп. 27, 38 [13] |  |  |  |
|  |  | При досмотре транспортных средств с использованием мобильных ИДУК они размещаются на специальной площадке и вокруг них создается зона ограничения доступа. Внешний периметр этой зоны обеспечивается техническими средствами ограничения доступа людей при работе ИДУК (ограждение) или средствами прекращения генерации излучения при входе людей в эту зону |  |  |  |  |
|  | Соответствие размещения стационарных ИДУК требованиям ТНПА | Ускоритель электронов стационарного ИДУК должен размещаться в отдельном помещении (досмотровом зале), обеспечивающем при любых допустимых режимах эксплуатации ИДУК ослабление уровней ионизирующего излучения в смежных помещениях и на территории до допустимых значений (12 мкЗв/ч для помещений постоянного пребывания персонала, 24 мкЗв/ч для помещений временного пребывания персонала, 0,12 мкЗв/ч в любых других помещениях и территории) | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 60, таблица 45 [4] пп. 43-46, 82 [8] пп. 18, 39 [13] |  |  |  |
|  |  | Стационарный ИДУК должен размещаться в досмотровом зале, обеспечивающем радиационную защиту персонала и населения. |  |  |  |  |
|  |  | Досмотровый зал должен иметь защитные ворота для въезда и выезда объектов контроля, оборудованные световой сигнализацией о разрешении на въезд объекта контроля, и блокировками, исключающими возможность включения генерации тормозного излучения при незакрытых воротах. Для входа персонала в досмотровый зал должна быть предусмотрена дверь, обеспечивающая радиационную безопасность в смежных помещениях при работе ИДУК. |  |  |  |  |
|  |  | Дверь должна иметь блокировки, обеспечивающие: - невозможность включения генерации излучения при открытой двери; |  |  |  |  |
|  |  | - невозможность открытия двери для входа в досмотровый зал при генерации излучения (при этом дверь должна беспрепятственно открываться для выхода из досмотрового зала с прекращением генерации излучения). |  |  |  |  |
|  |  | Внутри досмотрового зала должны быть предусмотрены средства для выключения генерации тормозного излучения в случае случайного попадания туда людей, а также система видеонаблюдения за досмотровым залом при проведении досмотра |  |  |  |  |
|  | Соответствие границы зоны ограничения доступа ИДУК первого типа требованиям ТНПА | При досмотре транспортных средств с использованием мобильных ИДУК мобильные ИДУК размещаются на специальной площадке и вокруг них создается зона ограничения доступа. Внешний периметр этой зоны обеспечивается техническими средствами ограничения доступа людей при работе ИДУК (ограждение) или средствами прекращения генерации излучения при входе людей в эту зону. Границы зоны ограничения доступа для мобильных ИДУК первого типа должны устанавливаться так, чтобы при любом допустимом режиме работы комплекса мощность дозы тормозного излучения ускорителя на внешней границе зоны ограничения доступа не превышала 1,0 мкЗв/ч. | п. 1.1 статьи 38 [1] п.60, таблица 45 [4] п. 81 [8] п. 38, 39, 41 [13] |  |  |  |
|  |  | Стационарный ИДУК должен размещаться в досмотровом зале, обеспечивающем радиационную защиту персонала и населения. Конструкция досмотрового зала для стационарных ИДУК первого типа должна обеспечивать значение мощности дозы тормозного излучения ускорителя в 0,1 м от внешней поверхности стен и защитных ворот досмотрового зала не более 1,0 мкЗв/ч |  |  |  |  |
|  | Соответствие границы зоны ограничения доступа ИДУК второго типа8 требованиям ТНПА | При досмотре транспортных средств с использованием мобильных ИДУК мобильные ИДУК размещаются на специальной площадке и вокруг них создается зона ограничения доступа. Внешний периметр этой зоны обеспечивается техническими средствами ограничения доступа людей при работе ИДУК (ограждение) или средствами прекращения генерации излучения при входе людей в эту зону. Границы зоны ограничения доступа для мобильных ИДУК второго типа должны устанавливаться так, чтобы при любом допустимом режиме работы комплекса максимальная доза тормозного излучения за час работы ИДУК в любой точке на границе зоны ограничения доступа не превышала 1,0 мкЗв. | п. 1.1 статьи 38 [1] п. 60, таблица 45 [4] п. 81[8] п. 38, 39, 42 [13] |  |  |  |
|  |  | Стационарный ИДУК должен размещаться в досмотровом зале, обеспечивающем радиационную защиту персонала и населения. Конструкция досмотрового зала для стационарных ИДУК второго типа должна обеспечивать значения максимальной дозы тормозного излучения за час работы ИДУК в любой точке в 0,1 м от внешней поверхности стен и защитных ворот досмотрового зала не более 1,0 мкЗв |  |  |  |  |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность представителя Госатомнадзора) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

| (подпись) |  | (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность представителя пользователя ИИИ) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  |  | г. |

Примечание. Отметка проставляется:

в графе «ДА» - если требование нормативного правового акта реализовано в полном объеме;

в графе «НЕТ» - если требование нормативного правового акта не реализовано или не реализовано в полном объеме;

в графе «Примечание» указываются значения, разъяснения, прочие примечания.

_____________________________________

1ЛДУ – инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы и рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров.

2ИДУК – специальные комплексы, предназначенные для досмотра содержимого различных объектов без их вскрытия методом просвечивания тормозным излучением, источником которого является один или несколько ускорителей электронов с энергией до 10 МэВ.

3РУДБТ – специальные установки, предназначенные для досмотра содержимого различных объектов без их вскрытия методом просвечивания рентгеновским излучением, источником которого является одна или несколько рентгеновских трубок, работающих при номинальном анодном напряжении до 300 кВ.

4РУДБТ первого типа – стационарные и мобильные РУДБТ с закрытой досмотровой камерой и движущимся объектом контроля, который сканируется одним или несколькими пучками рентгеновского излучения. Досмотровая камера должна быть окружена радиационной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы и исключающей возможность облучения людей прямым пучком излучения;

5РУДБТ второго типа – стационарные и мобильные РУДБТ с закрытой досмотровой камерой, в которую помещается объект контроля, просвечиваемый пучком рентгеновского излучения. Досмотровая камера должна быть окружена радиационной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы и исключающей возможность облучения людей прямым пучком излучения;

6РУДБТ третьего типа – переносные РУДБТ, источник рентгеновского излучения в которых не имеет стационарной радиационной защиты. Ограничение облучения персонала достигается удалением персонала за пределы радиационно-опасной зоны или использованием специальных переносных защитных конструкций.

7ИДУК первого типа – стационарные и мобильные ИДУК с неподвижным ИИИ и движущимся объектом контроля.

8ИДУК второго типа – стационарные и мобильные ИДУК с неподвижным объектом контроля и движущимся ИИИ.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, в том числе, технических нормативных правовых актов,

локальных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования

- Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2021 г. № 137.

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2020 г. № 497 
О реализации Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

- Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37 (с учетом изменений, внесенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2022 г. № 829).

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 марта 2020 г. № 168.

- Инструкция о порядке ведения и использования радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О радиационно-гигиеническом паспорте пользователя источника ионизирующего излучения» 
от 29 июля 2020 г. № 443.

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 ноября 2023 г. 
№ 59 «О регулировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения».

- Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42.

- Инструкция о порядке учета и контроля источников ионизирующего излучения, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 апреля 2020 г. № 16.

- Инструкция о порядке обучения и проверки (оценки) знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 18.

- Инструкция о порядке организации расследования аварий, катастроф, бедствий, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 29 июля 2008 г. № 80.

- Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 сентября 2021 г. № 64 «О требованиях к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 134.

- Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 137.

- Положение о порядке учета доз облучения, полученных населением и персоналом, утвержденное постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 2020 г. № 110.

- Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175.

- Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 августа 2021 г. № 881.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Порядка организации и осуществления производственного контроля за обеспечением радиационной безопасности», утвержденное приказом начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 5 августа 2020 г. № 44.

- Руководство по ядерной и радиационной безопасности «Структура и содержание Отчета по обоснованию безопасности радиационного объекта», утвержденное приказом начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям от 17 ноября 2021 г. № 76.